## Slide 1: ROS 강의 자료
2023-03-29
WENS 연구실

## Slide 2: 목차
ROS 소개
주요 개념 설명
메세지 통신 구조
실습 : 터틀심 제어
실습 : 메세지 원격 송신
실습 : 비밥 드론 제어

## Slide 3: ROS 소개
ROS ( Robot Operating System )
  로봇을 위한 오픈 소스 메타 운영 체제
  로봇 응용 프로그램 개발 환경에 필요한 각종 개발 및 디버깅 도구 제공

## Slide 4: ROS 등장 배경
공통된 플랫폼의 부재
  하드웨어 개발 업체마다 사용하는 소프트웨어가 다름
    서로 다른 센서 및 부품의 결합이 어려움

## Slide 5: ROS 특징
이기종 디바이스 간의 통신 지원
  서로 다른 운영체제에서도 데이터 송수신 가능

## Slide 6: ROS 특징
로봇 관련 다양한 기능
  로봇 기하학 라이브러리
  상태 진단 시스템
  로봇 기술 언어
  센싱/인식
  네비게이션
  매니퓰레이션

## Slide 7: ROS 특징
다양한 개발 도구
  Command-Line Tools
    GUI 없이 ROS 명령어로 ROS의 모든 기능 제어 가능
  RVIZ
    강력한 3D 시각화 툴 제공
  RQT
    각종 그래픽 인터페이스 제공
  Gazebo
    물리 엔진이 탑재된 3차원 시뮬레이터

## Slide 8: 주요 개념 - 마스터
노드와 노드를 연결하고 메세지를 송수신하는 서버 역할
모든 노드는 시작과 동시에 Master 에 등록됨
등록 항목 : 노드 이름, 토픽, 서비스, 액션, 메세지 타입, URI 주소, 포트 번호
참조 : http://wiki.ros.org/Master

## Slide 9: 주요 개념 - 노드
하나의 실행 프로그램으로 ROS에서 실행되는 프로세서의 최소 단위
  목적에 따른 노드 생성
    Ex) navigation – node1, motor control – node2 etc.
  장점
    높은 재사용성
    코드 복잡도 감소
참조 : http://wiki.ros.org/Nodes

## Slide 10: 주요 개념 - 메세지
각각의 노드들이 의사소통 할 때 사용하는 데이터 타입
  종류 : 토픽, 서비스, 액션
참조 : http://wiki.ros.org/msg

## Slide 11: 메세지 - 개요

## Slide 12: 메세지 - 토픽
참조 : https://github.com/robotpilot/ros-seminar

## Slide 13: 메세지 - 서비스
참조 : https://github.com/robotpilot/ros-seminar

## Slide 14: 메세지 - 액션
참조 : https://github.com/robotpilot/ros-seminar

## Slide 15: 메세지 - 통신 개요

## Slide 16: 메세지 통신
Reference Book: ROS Robot Programming
Authors: Yoonseok Pyo, Hancheol Cho, Leon Jung, Darby Lim
For Korean : https://github.com/robotpilot/ros-seminar

## Slide 17: 1. 마스터 구동
XMLRPC(XML-Remote Procedure Call)
  매우 단순한 통신 규약
  기본 URI 주소 :
    IP 주소 : localPC
    포트 번호 : 11311

## Slide 18: 2. 서브스크라이버 노드 구동

## Slide 19: 3. 퍼블리셔 노드 구동

## Slide 20: 4. 퍼블리셔 정보 알림
마스터는 서브스크라이버 노드에게 새로운 퍼블리셔 정보를 알림

## Slide 21: 5. 퍼블리셔 노드에 접속 요청
마스터로 부터 받은 퍼블리셔 정보를 이용하여 TCPROS 접속 요청

## Slide 22: 6. 서브스크라이버 노드에 접속 응답
접속 응답에 해당되는 자신의 TCP URI 주소와 포트번호를 전송

## Slide 23: 7. TCP Connection
TCPROS를 이용하여 퍼블리셔 노드와 직접 연결

## Slide 24: 8. 메세지 전송
퍼블리셔 노드가 서브스크라이버 노드에게 메세지 전송 (토픽)

## Slide 25: 실습 : 터틀심 제어

## Slide 26: 1. 터틀심 제어 - 마스터 구동
터미널 실행
  터미널 : 컴퓨터와 사용자간 의사소통을 하기 위한 도구
  실행 방법 : 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu 18.04 클릭
윈도우 검색 "Ubuntu"
터미널 실행 화면

## Slide 27: 1. 터틀심 제어 - 마스터 실행
터미널 실행
  명령어 입력
roscore
정상 작동 모습

## Slide 28: 2. 터틀심 제어 - 터틀심 노드 실행
두 번째 터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행)
  명령어 입력
rosrun turtlesim turtlesim_node

## Slide 29: 3. 터틀심 제어 - 터틀심 제어 노드 실행
세 번째 터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
  명령어 입력
  화살표 키를 입력하여 거북이 제어
    세 번째 터미널을 클릭 후 화살표 키를 입력하면 거북이가 움직임
rosrun turtlesim turtle_teleop_key

## Slide 30: 4. 터틀심 제어 - 통신 구조
네 번째 터미널 실행 (윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
  명령어 입력
rosrun rqt_graph rqt_graph

## Slide 31: 5. 터틀심 제어 - 토픽 확인
다섯 번째 터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
  명령어 입력
rostopic echo /turtle1/cmd_vel

## Slide 32: 터틀심 통신 요약

## Slide 33: 실습 : 메세지 송수신

## Slide 34: 1. 메세지 송수신 - 개요
Python 을 이용한 메세지 원격 송신 실습
  내부 인터넷망을 이용한 터미널 간의 메세지 송수신
터미널 1 (Talker)
터미널 2 (Listener)
메세지 송신
메세지 수신
토픽

## Slide 35: 2. 메세지 송수신 - 마스터 실행
첫 번째 터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
  명령어 입력
roscore
정상 작동 모습

## Slide 36: 3. 메세지 송수신 - 송신부 실행
두 번째 터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
  명령어 입력
python ~/lecture_file/talker.py

## Slide 37: 4. 메세지 송수신 - 수신부 실행
세 번째 터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
  명령어 입력
python ~/lecture_file/listener.py

## Slide 38: 5. 메세지 송수신 - 실습
메세지 전송
  Talker 터미널에서 큰 따옴표를 사용하여 문장 입력
  입력 종료 : "exit"
Talker
Listener

## Slide 39: 6. 메세지 송수신 - 통신 구조
네 번째 터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
  명령어 입력
rosrun rqt_graph rqt_graph

## Slide 40: 7. 메세지 송수신 - 코드
코드 설명
Talker
Listener
발행자
구독자

## Slide 41: 실습 : 드론 시뮬레이션

## Slide 42: 1. 드론 시뮬레이션 - 시뮬레이션 실행
키보드 입력을 통한 드론 제어
  터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
$ bash ~/lecture_file/simulation

## Slide 43: 2. 드론 시뮬레이션 - 키보드 제어
키보드 입력을 통한 드론 제어
  아래의 터미널에서 키보드 입력
이 문장 이후에 입력해야 작동함

## Slide 44: 2. 드론 시뮬레이션 - 키보드 제어
키보드 입력을 통한 드론 제어
  키보드 입력 종류
W
A
S
D
X
W : 앞
A : 왼쪽
S : 정지
D : 오른쪽
X : 뒤
U : 위
J : 아래
U
J
T
T : 이륙
L : 착륙
L

## Slide 45: 3. 드론 시뮬레이션 - 통신 확인
터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
  명령어 실행
$ rosrun rqt_graph rqt_graph

## Slide 46: 4. 드론 시뮬레이션 - 토픽 확인
터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
  명령어 실행
$ rostopic list

## Slide 47: 4. 드론 시뮬레이션 - 토픽 확인
터미널 실행 ( 윈도우 -> "Ubuntu" 검색 -> Ubuntu18.04 실행 )
  명령어 실행
$ rostopic echo /mavros/local_position/pose

## Slide 48: 5. 드론 시뮬레이션 - 코드
토픽
서비스
1. 선언부

## Slide 49: 5. 드론 시뮬레이션 - 코드
2. 이륙
3. 착륙

## Slide 50: 5. 드론 시뮬레이션 - 코드
4. 키보드 동작부
연결 확인 후 이륙
키보드 입력 확인
입력된 키에 따른 동작 수행

## Slide 51: 실습 : 비밥 드론 제어

## Slide 52: 1. 비밥 드론 제어 - WiFi 연결
비밥 드론 전원 입력
비밥 드론 WiFi 연결 (드론에 부착된 번호와 동일한 WiFi 접속)
눌러서 드론 작동
1
3
4
2

## Slide 53: 실습 : 비밥 드론 제어
Bebop 드라이버 실행 (종료하지 말 것)
새로운 터미널 창 열기 (Ctrl + Shift + T)
$ roslaunch bebop_driver bebop_node.launch
$ rostopic list
Bebop 드라이버 실행 화면
현재 동작중인 Topic 목록

## Slide 54: 실습 : 비밥 드론 제어
Bebop 드론 영상 확인
$ rqt_image_view
1. 붉은 색 박스의 빈칸 클릭
2. /bebop/image_raw 클릭

## Slide 55: 실습 : 비밥 드론 제어
Bebop 드론 명령어
  이륙
  착륙
  카메라 방향 이동
$ rostopic pub --once bebop/takeoff std_msgs/Empty
$ rostopic pub --once bebop/land std_msgs/Empty
$ rostopic pub --once /bebop/camera_control geometry_msgs/Twist "linear:
x: 0.0
y: 0.0
z: 0.0
angular:
x: 0.0
y: 10.0
z: 0.0"

## Slide 56: 실습 : 비밥 드론 제어
Bebop 드론 명령어

## Slide 57: 실습 : 비밥 드론 제어
Bebop 드론 코드
  파일 생성 :
  파일 열기 :
$ cd && touch bebop_simple_code.py
1. 파일 열기
2. 빈 화면에 다음

## Slide 58: 실습 : 비밥 드론 제어
#!/usr/bin/env python
import rospy
from std_msgs.msg import Empty
from geometry_msgs.msg import Twist
class BebopController:
def __init__(self):
rospy.init_node('bebop_controller', anonymous=True)
self.takeoff_pub = rospy.Publisher('/bebop/takeoff', Empty, queue_size=1)
self.land_pub = rospy.Publisher('/bebop/land', Empty, queue_size=1)
self.cmd_vel_pub = rospy.Publisher('/bebop/cmd_vel', Twist, queue_size=1)
self.cmd_vel = Twist()
def takeoff(self):
self.takeoff_pub.publish(Empty())
def land(self):
self.land_pub.publish(Empty())
def move(self, linear_speed=0, angular_speed=0):
self.cmd_vel.linear.x = linear_speed
self.cmd_vel.angular.z = angular_speed
self.cmd_vel_pub.publish(self.cmd_vel)
if __name__ == '__main__':
try:
bebop = BebopController()
i = 0
num = 30
while not rospy.is_shutdown():
if i//num == 0:
bebop.takeoff()
if i%num == 0:
print("Takeoff")
elif i//num == 1:
bebop.move(linear_speed=0.2)
if i%num == 0:
print("Move forward = 0.2")
elif i//num == 2:
bebop.move(angular_speed=0.5)
if i%num == 0:
print("Turn Right = 0.5")
elif i//num == 3:
bebop.land()
if i%num == 0:
print("Land")
elif i//num == 4:
print("Exit")
break
i = i+1
rospy.Rate(10).sleep()
except rospy.ROSInterruptException:
pass
Bebop 드론 코드
  아래 코드 전체 복사 붙여넣기 (전체 선택 단축키 : Ctrl + A)

## Slide 59: Thank You !